耗材名称:鼓膜通风管、植管器

功能要求:

- 鼓膜通风管用于治疗分泌性中耳炎。环氧乙烷灭菌

- 植管器用于植入鼓膜通风管。高温灭菌

三联铅屏风

一*尺寸:

高1900mm*宽300mm

高1900mm*宽1200mm

高1900mm*宽300mm;

2、*铅当量:≥3.0mmpb;

3、材料:内部高密度铅板，外包 304 不锈钢表面，

4、*医用静音脚轮，带刹车、带有较链可组装连接;

5、行业标准:符合中华人民共和国医药行业标准YY/T 0128-2004(医用诊断X射线防护器具装置及用具)

二、配置需求:

1、脚轮8个

2、说明书1份

3、合格证1张

三、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册及维护保养规程。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准

3、维修响应速度:2 小时内响应，接到故障电话后 24 小时内到达现场，如24小时未到达到达现场，每逾期1天按履约保证金额度的 6%支付违约金

4、保修期:保修期 12 个月。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供现场培训。

注:加注“*”项为重要条款，若其中 1_条不满足将导致废标，其余“*”项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。