项目名称:腹腔内窥镜、医用检查灯

功能要求:

1、腹腔内窥镜

（1）蓝宝石镜面，镜头采用HOPKINS柱状镜体技术

（2）直径≤10mm，工作长度≥310mm，斜视度≤30°。

（3）支持高温高压消毒,消毒次数600次以上；集成光纤传输。

* （4）除人为原因损坏，镜头保修5年。

2、医用检查灯：

（1）医用检查灯由灯头、握持手柄、电源盒和充电器接口组成。充满电后自动断电

*（2）长度125±3mm，宽度30±2mm，厚度15±1.5mm。

*（3）与木质或压舌板配合使用，带可调节压舌板伸出长度的推锁装置，能在所需的长度位置实现位置锁定。

*（4）内置触发式开关，插入压舌板后灯泡自动点亮。显色指数不低于85，色温应处于3000K-6700K之间，最大总辐照度应低于1000W/m2。

注：加注“*”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非*项如有 2 条或 2 条以上不符则亦将视为废标。

项目名称:胎儿监护仪记录纸

功能需求:

- 规格型号:152mm*90mm-150p,胎儿监护仪记录纸(心电图纸)，符合 GB/T27733-2011 检测标准

- 2.规格型号:112*100-150P,胎儿监护仪记录纸，适用机型：艾瑞康FM-3A贝斯曼。

项目名称:一次性使用高频止血钳

功能要求:

1)钳杯具有鳄齿防滑设计，稳固抓住出血点、血管

2)钳杯具有开槽设计，夹闭后体液可流出。

3)钳杯具有 360°双向旋转功能，抓取止血目标位置效率高。

4)中央的凹槽设计使电流集中在钳杯外沿部，止血安全,范围可控，减少灼烧损伤。